## Slide 1
種類 | LF | HF | UHF (Ultra HF) | MicroWave
讀取方式 | Inductive Coupling 感應耦合 |  | Backscatter Coupling 回波散射 | 
 | 磁場 |  | 電磁場 | 
Freq(Hz) | 125k 135k | 13.56M | 922M | 
使用距離 |  | 近距離(cm) 5~10 cm | 遠距離(m) 2~10 m | 
優缺點 | 能穿過水和金屬 | 安全性高 | 穿不過水和金屬 | 
應用 | 生物晶片、 汽車鑰匙 | 悠遊卡 | ETC、物流、汽車 | 

## Slide 2
 | Sigfox | LoRa | NB-IoT | LTE-M
創歷年 | 2009 | 2015 | 2016 | 
推動者 | Sigfox公司 | LoRa Alliance | 3GPP (聯盟) | 3GPP
頻譜 | Sub-1Ghz ISM | Sub-1Ghz ISM | 1Ghz以下 | 700M~1800Mhz
頻寬 | 100hz | 125~500KHz | 180KHz | 1.4M~5Mhz
傳輸距離 | 50公里 | 20公里 | 20公里 | 11公里
傳輸速度 | 100bps (低) | 300~50kbps (中) | 50kbps (高) | 1M
連接數量 | 100萬 | 25萬 | 10萬 | 
優勢 | 傳輸距離最長 功耗較低 提供現有Sigfox基地台和雲端 全球性網路服務 | 成本低 功耗較低 傳輸速度較彈性 可與多個電信商合作 | 干擾小 連線穩定 使用4G基地台 無傳輸限制 | 低功耗，低成本、加密 快速、低延遲 比NB-IoT快

## Slide 3
EPCIS
Accessing
APP
EPCIS
Enabled
Repository
EPCIS Capturing APP
Middle Wave
(ALE Engine)
EPCIS
Partner
Accessing
APP
AI F
Reader Protocol / Manage (RM)
Reader
RFID
ISO18000-6
EPC Business Logic
交換層
擷取層
識別層
Internal
External